## Slide 1
Notions de base sur les réseaux
<number>
Notes: <number>

## Slide 2
Notions de base sur les réseaux
internet
Réseau Internet
Un réseau informatique est un ensemble d'équipements
reliés entre eux pour échanger des informations
Sous réseau salle 1
Sous réseau salle 2
Réseau pédagogique établissement
serveur
Salle 1
Salle 2
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
internet
routeur
serveur
switch
Salle 1
Salle 2
Pour communiquer entr'eux,
les éléments du réseau ont
besoin d'adresses :
Les adresses IP
172.16.0.253
172.16.1.1
172.16.1.2
172.16.2.1
172.16.2.2
Notions de base sur les réseaux
Composée de 4 nombres (entre 0 et 255)
DNS
Notes: <number>

## Slide 4
adresse IP
Composée de 4 nombres entre 0 et 255
Pour connaître son adresse IP, ouvrir une console de commande :
Aller dans le menu démarrer,
puis taper cmd dans la zone de recherche suivi de Entrée
Taper ipconfig suivi de Entrée
Notions de base sur les réseaux
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
adresse IP
de la machine
passerelle
Notions de base sur les réseaux
Le masque 255.255.0.0 nous indique que les 2 premiers nombres (172.16)
correspondent à l’adresse du réseau,
et que les 2 derniers (40.100) désignent la machine dans ce réseau.
Masque de
Sous réseau
Le troisième chiffre peut varier de 0 à 254
Le dernier chiffre peut varier de 1 à 254
Notes: <number>

## Slide 6
Notions de base sur les réseaux
Pour une organisation claire du réseau on utilise :
- le troisième chiffre pour désigner la salle
- le dernier chiffre pour désigner la machine
Exemple :
salle 101 qui comporte 25 ordinateurs :
Adresses IP des ordinateurs de 172.16.101.1 à 172.16.101.25
Le poste maître sera différencié avec le dernier chiffre
172.16.101.100
L'imprimante sera différenciée avec le dernier chiffre
172.16.101.250
Notes: <number>

## Slide 7
Notions de base sur les réseaux
Pour vérifier la connexion , on va envoyer une commande de test vers une machine du réseau ou vers soi même :
Le ping
172.16.0.253
172.16.1.1
172.16.1.2
switch
ping 127.0.0.1
=> Vérifier le protocole IP
ping adresse du ipconfig
=> Vérifier la carte réseau
ping 172.16.0.253
=> Vérifier la liaison au serveur
Notes: <number>

## Slide 8
Notions de base sur les réseaux
ouvrir une console de commande
et taper : ping 127.0.0.1
172.16.0.253
172.16.1.1
172.16.1.2
switch
Notes: <number>